云台控制键盘说明书

- 键盘示意图：

图一（正面）

图二（侧面）

- 按键说明：

| 名称 | 功能说明 | 名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 退出 | 键盘菜单操作退出 | 确认/PTZ | 相关操作的确认 |
| 设置 | 键盘参数设置 | 焦距+ | 聚焦增加 |
| 切换 |  | 焦距- | 聚焦减小 |
| 扫描/录像 | 手动录像 | 变倍+ | 变倍放大 |
| 设预置/播放 | 录像播放 | 变倍- | 变倍缩小 |
| F1/多画面 | 一、四、九、十六画面的切换 | 光圈+ | 光圈加 |
| 调预置/静音 | 静音打开及关闭 | 光圈- | 光圈减 |
| F2/单帧、暂停 | 单帧回放及暂停回放 | 辅助开/菜单、取消 | 主菜单的打开和关闭 |
| 自动/停止 | 停止回放及停止手动录像 | 辅助关/通道号 | 输入接有已设置云台的视频通道 |
| F3/云台、按键 | 键盘云台控制和键盘按键菜单操作的切换 | UP | 向上 |
| 地址/设备号 | 选择输入已接入并设置好的设备的设备号 | DOWN | 向下 |
| 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 数字键，对应相关功能 | L | 向左 |
| 清除 | 输入数值的删除 | R | 向右 |

三、简单操作说明：

把DVR云台控制键盘接通电源及相关设备连接好后，如下图：

图三

确认连接无误后请安如下步骤进行相关参数设置：

- 长按键盘上的“设置”键5-6秒，输入密码（出厂密码8888）确定后，同过遥控杆上、下操作选择相关设置模式，包括PTZ SETUP、DVR SETUP、SYSTEM SETUP;通过“确认”键进入下级设置菜单。

Ⅰ、PTZ SETUP:

在“ADDRESS”菜单中输入任意三位以内数字，确认后进入下级菜单“PROTOCOL”,通过遥控杆左右选择与云台设备对应的协议，确定后进入下级菜单“BAUD RATE”选择相应的波特率确认后按“退出”键返回第一级菜单。

Ⅱ、DVR SETUP:

进入DVR SETUP菜单后，在“BAUD RATE”选项中选择与被控制DVR设备相对应的波特率（“串口设置”菜单内），确认后按“退出”键返回第一级菜单。

Ⅲ、SYSTEM SETUP：

进入SYSTEM SETUP菜单后，可进行SET PASSWORD（密码设置）、LOAD DEFAULT（恢复默认值）、SOUND SET（按键声音开/关）操作。

- 设置好相关参数后按键盘上的“设备号”键，输入需要控制的设备号（此设备号须与DVR“串口设置”中的设备号相同），确认后即可进行键盘云台控制或键盘DVR控制，通过长按键盘上的“F3/云台”键约2-3秒进行两种控制模式之间的切换。

- 在键盘DVR控制模式下，可进行操作的按键有：

录像、播放、多画面、静音、单帧/暂停、停止、云台/按键切换、设备号切换、数字键（0-9）、确认、清除、菜单/取消、上、下、左（快退）、右（快进）。

- 在键盘云台控制模式下（屏幕右上角有“∧”这个符号），可进行操作的按键有：

云台/按键切换、设备号切换、数字键（0-9）、确认、清除、焦距+、焦距-、变倍+、变倍-、光圈+、光圈-、通道号（选择已接入并设置好的通道进行云台控制操作）、上、下、左、右、左旋（变倍减小）、右旋（变倍增加）。

四、DVR设置：

Ⅰ、串口设置：

主菜单→设备管理→串口设置，如下图：

Ⅱ、云台设置：

主菜单→设备管理→云台设置，如下图：

DVR具体参数设置，视用户所使用的云台本身参数为准。